## Slide 1: INDUSTRIAL SPATIAL AUTHORIZATION
Αρχοντής Κοσμάς 1084020
Ασπιώτη Μαρία 1083881
ΗΜΤΥ- 2025
Ομάδα 06

## Slide 2: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Ασφάλεια και Ακεραιότητα εργαζομένων
1
Επικίνδυνα περιβάλλοντα και έλλειψη συστημάτων εντοπισμού και διαχείρισης συμβάντων
3
Ευαισθησία εγκαταστάσεων σε μεταβολές περιβαλλοντικών συνθηκών
4
Μη ελεγχόμενη & μη εξουσιοδοτημένη είσοδος σε εγκαταστάσεις
2

## Slide 3: ISAS - Το προϊόν μας
Υπηρεσία έξυπνης διαχείρισης πρόσβασης και ελέγχου ασφαλείας εγκαταστάσεων και προσωπικού:
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης κινήσεων εργαζομένων και διαχείρισης εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
Μηχανισμοί ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης από το προσωπικό προς τους υπεύθυνους ασφάλειας και αντίστροφα
Απομακρυσμένος έλεγχος εγκαταστάσεων-κλείδωμα/ξεκλείδωμα χώρων, έλεγχος πρόσβασης και παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών
Κεντρικό dashboard ελέγχου για εύκολη πρόσβαση όλων των δεδομένων

## Slide 4: Σε ποιους απευθύνεται;
Industrial Contexts – Manufacturing Complexes
Educational/Corporate Campuses
Healthcare Facilities – Patient Monitoring & Security
Specialized & High-Security Facilities
Multi-Area Complexes – People & Asset Tracking

## Slide 5: ΤΟ ΠΡΩΤΟ PROJECT

## Slide 7: Δυνατότητες & Απαιτήσεις του Συστήματος
Real-Time Worker Tracking & History
  Grid of beacons spaced at most ~5m apart
  BLE Wi-Fi Gateways with coverage of 70~100m indoors
Alerts and Incidents to resolve
  SOS button for each worker
Detailed Room Access Log & Control
  NFC Tags for each worker
  Smart locks and NFC Readers on entry and exit doors
Dynamic Environmental Awareness
  Environmental Sensor readings thresholds
  Camera System in Cleanrooms
  Edge AI to verify cleanroom suit protocols
Facility Scheduling and Maintenance
  Room scheduling from Dashboard
Emergencies & Evacuation Paths
  Path-finding algorithm

## Slide 8: Τι υλοποιήσαμε
Πραγματικού χρόνου παρακολούθηση εργαζομένων
Ιστορικό κινήσεων
Έλεγχος πρόσβασης σε χώρους – εξουσιοδοτημένη πρόσβαση βάσει ρόλου
Αποστολή SOS
Κράτηση χώρων για συντήρηση
Κάμερες για παρακολούθηση εργαζομένων εντός Cleanrooms

## Slide 9
Δεν υλοποιήσαμε
Περιβαλλοντικοί Αισθητήρες – Δυναμικός έλεγχος πληρότητας
Αποκλεισμός Εισόδου λόγω Συντήρησης
Μόνιμα κλειδωμένα/ξεκλειδωμένα Smart Lock δια dashboard
Κατάσταση Emergency – Συναγερμοί
Εύρεση Διαδρομής Εκκένωσης
Ολοκληρωμένο Dashboard

## Slide 10: Υλοποιημένη αρχιτεκτονική
*APDU=Application Data Protocol Unit *CCID= Chip Card Interface Device

## Slide 11: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Τεχνικά Προβλήματα Διασύνδεσης Smart Lock
Αδυναμία σύνδεσης με MQTT Broker (εργαστηρίου & τοπικό δικό μας)
Εκπλήρωση Απαιτήσεων Πραγματικού Χρόνου των Alerts
Μήνυμα SOS φτάνει στο επίπεδο εφαρμογής με καθυστέρηση ανάλογη της συχνότητας polling του Context Broker, ~2 seconds
Αξιοπιστία των Διάσπαρτων Κομματιών του Συστήματος
Απαιτείται ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών προγραμμάτων, δύσκολη επανόρθωση της κατάστασης ύστερα από σφάλμα (Nuki Smart Lock – Open/Closed)
Συνδυασμός Αλληλεξαρτώμενων Λειτουργιών για Ψεύτικα Δεδομένα
Πρέπει να καθορίζεται από τον faker των trackers και η εγγύτητα σε πόρτες, και η κατεύθυνση εισόδου/εξόδου από αυτές
Μόνο τότε μπορεί να σταλθεί κατάλληλο μήνυμα «σάρωσης» NFC
Δυσκολία σύνδεσης με Nuki Web API για κλείδωμα/ξεκλείδωμα με HTTP requests

## Slide 12: Κατανομή εργασίας
ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΙΩΤΗ | 
 |  | Παραγωγή Δεδομένων, Βάσεις
 |  | End-to-end Tracking
 |  | Έλεγχος Πρόσβασης βάσει ρόλου (NFC & Smart Lock)
 |  | Αποστολή συναγερμού και SOS button
 |  | Κράτηση Χώρων - Συντηρήσεις
 |  | Μετάδοση Υλικού Κάμερας
 |  | Ιστορική Αναζήτηση Διαδρομών Εργαζομένων

## Slide 13: VIDEO SHOWCASE

## Slide 14: Worker Tracking

## Slide 15: SOS Button – Alert in Dashboard

## Slide 16: SOS Button – Alert in Dashboard

## Slide 17: Access Control NFC Reader Smart Lock

## Slide 18: Camera Feed – Maintenances

## Slide 19: Historic View – Past Worker Locations

## Slide 20: LIVE DEMO

## Slide 21: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ